ADENDO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020.

Objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de ônibus para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no transporte urbano coletivo deste Município, conforme edital e seus anexos.

Comunicamos as empresas interessadas em participar do referido certame licitatório que à especificação do Item abaixo descrito passa a ser a seguinte:

VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS CIRCULAR URBANO:

| Item | Especificação | Marca modelo | Un | Qtd. | V. Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ônibus circular urbano mínimo 30 lugares, deverá portar aparelho de ar condicionado de serie/fábrica. 1. Deverá ser novo (zero quilometro - sem uso anterior); 2. Por veículo novo, “zero quilômetro” entende- se os automóveis/veículos (geral) antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN); 3. Deverão possuir todos os itens obrigatórios conforme a Legislação vigente e o Código Nacional de Trânsito; 4. Descrição mínima do objeto: veículo tipo ônibus urbano para transporte coletivo de passageiros com capacidade para transporte de no mínimo 30 passageiros sentados, contemplando 01 (um) posto de cadeirante (PPD) e 01 (um) motorista. Exigência Técnica do Chassi: zero km; ano/modelo de no mínimo 2020, ou versão mais atualizada; com os seguintes itens mínimos: motor de no mínimo onde se lê 4.800cm³ leia-se mínimo 4.400 cc; potência mínima de 185CV; movido a diesel; torque mínimo de 700nm; com sistema de tratamento antipoluição do tipo SCR (Redução Catalítica Seletiva) ou EGR (Exhaust Gas Recirculation/Recirculação de Gases de Escape) em atendimento a norma Euro 5/Proconve P7 com reservatório de ureia (ARLA 32) com capacidade para no mínimo 25 litros posicionado logo após o rodado dianteiro (LD); freio motor do tipo borboleta no coletor de escapamento e/ou freio motor de cabeçote; direção do tipo hidráulica; tanque de combustível com capacidade original de fábrica onde se lê mínimo de no 300 litros leia-se mínimo 200 litros posicionado no entre eixo do lado esquerdo; freios dianteiro e traseiro à tambor com acionamento a ar; pneus radiais de no mínimo 275/80 R 22,5” e rodas de aço aro mínimo 7.5 X 22,5; comprimento externo do chassi de no máximo 10.500 mm; distância do entre eixos original de fábrica onde se lê entre 5250 e 5500 mm leia-se entre 5.180mm e 5.950mm; PBT mínimo de 15.000 KG; suspensão dianteira e traseira com feixe de molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Exigência técnica da carroceria: carroceria do tipo urbana com medidas mínimas de 11.250 mm de comprimento; com altura interna de 2.110 mm; com altura externa de 3.260 mm (considerando ar-condicionado); com largura externa de 2500 mm; contendo os seguintes itens de configuração: disposição das poltronas do salão do tipo 2x2 individuais confeccionadas em polipropileno com profundidade do assento de 400 mm; poltronas do salão contendo aditivos antimicrobiano incorporados ao processo de fabricação das peças. (os aditivos antimicrobianos eliminam colônias de micróbios tornando o toque mais seguro para o usuário), capacidade de passageiros sentados 30 passageiros; Poltrona para motorista do tipo pneumática com apoio de cabeça e deslocamento lateral com cinto de segurança de 3 pontos retrátil e com regulagem de altura; Revestimento interno do teto em material Tipo BP plus cristal; Revestimento interno lateral salão em alumínio corrugado; Revestimento entre as janelas em polipropileno; Revestimento do assoalho em alumínio liso revestido com material antiderrapante tipo TARAFLEX em alta resistência na cor azul; Assoalho com isolamento térmico total; Isolamento térmico na lateral com material do tipo MANTA; Isolamento térmico no teto com material tipo MANTA ELASTOMERICA EPDM; Perfil em alumínio com faixa amarela nos desníveis do salão e degraus da escada; Revestimento do assoalho próximo ao posto do motorista e Capô com tapete de alta-resistência; Pacote termo acústico para ruído interno instalado; Isolamento termo acústico da escada com PU expandida onde se lê (dianteiro/entre eixo/traseiro), leia-se dianteiro/traseiro; Revestimento externo da lateral superior confeccionado em alumínio sem emendas; Admissão de ar do motor junto com compartimento do filtro; Reposicionamento do escapamento para a parte traseira da carroceria com ponta curva posicionada no lado esquerdo; 04 (quatro) deslizadores para balsa na traseira; Saia e chapas de proteção interna com portinhola para filtro de ar parafusada com chanfro reto na lateral e traseira; Tacógrafo original posicionado em local apropriado acima do motorista; Para-brisas dividido em duas partes e verde com limpadores de para-brisa do tipo pantográfico; Sistema de ventilação no painel do motorista tipo defroster sendo ventilação e refrigeração; Espelho retrovisor interno para motorista do tipo plano grande; Espelho retrovisor interno junto a porta do entre eixo (LD) do tipo convexo grande de no mínimo 300mm; Espelho retrovisor junto a porta traseira (LD) do tipo convexo grande de no mínimo 300mm; Espelho retrovisor externo (LE) na cor preta, do tipo Standard, com lente plana com medida superior a 427mm; Para sol (LE) do para-brisa estofado; contendo 01 (uma) luz de manutenção na grade dianteira; Contendo batentes no para-choque dianteiro e traseiro; Portinhola do tanque de Ureia com vedação total do bocal do tanque; 01 (um) insuflador de ar no salão próximo ao posto do motorista com tecla de liberação após a ignição; Contendo no mínimo 03 (três) portas de acesso ao salão de passageiros com vão mínimo de 950 mm na porta dianteira e 1160 mm nas portas do entre eixo e traseiro; Pega mão fixado nas portas; Instalação de 04 teclas de aberturas de portas, sendo 01 (um) porta na Dianteira (LD), 01 (um) porta no entre eixo (LD) e 01(um) porta na traseira (LD) e 01 (um) tecla para todas as portas, com acionamento eletropneumático por meio de teclas no console/painel com opção para acionamento individual ou total; Sistema de segurança para as portas do tipo Door breake; 01(um) botão/alavanca na grade dianteira (parte externa) para acionamento (abertura/fechamento) da porta dianteira; 01 (um) acionador (válvula de alívio) de emergência para todas as portas com cobertura de proteção do mecanismo; Iluminação na parte superior em todas as portas de acesso; Fixação de vidros das portas em borracha; Vidro inferior da porta dianteira (LD) na cor verde e no entre eixo e traseira na cor fumê; Proteção nos vidros das portas sendo os próprios pega mãos inferior e superior; 01 (um) renovador de ar dianteiro e 01 (um) renovador de ar traseiro; Vidro de correr na cor verde com ventarola e captação de ar para o motorista; Janelas do salão com vidros fixo com ventarola na cor fumê; Dispositivo de emergência nas janelas conforme norma; Paredes de separação posicionadas nos seguintes locais: 01 (uma) atrás do posto do motorista, 01 (uma) junto a porta dianteira (LD), 01 (uma) junto a porta do entre eixo (LD) e 01 (uma) junto a porta traseira (LD), todas confeccionadas em tubo na cor amarelo com fixação de vidro na parte superior e guarnição na parte inferior; Pega mão em tubo encapsulado na cor amarela para passageiros com aditivos antimicrobianos que possam garantir segurança ao passageiro; Alças nos pega mãos do teto com materiais antimicrobianos; Portinholas parafusadas para acesso ao tanque de combustível; Caixa de bateria fechada; Tipo de caixa de bateria articulada; Cortina para motorista (LE) confeccionada em tecido na cor cinza neutro; Compartimento para bateria posicionado atrás do rodado dianteiro (LE) com iluminação; 01 (um) Extintor de incêndio de 4kg posicionado atrás da poltrona do motorista; Suporte para triangulo de segurança e martelo junto ao motorista; 03 (três) Lixeiras plásticas distribuídas no interior da carroceria; sendo uma junto ao capô, uma junto a porta do entre eixos e uma junto a porta traseira; Catraca interna na cor grafite com 04 (quatro) braços eletromecânicos, com giro no sentido anti-horário e contador digital, com preparação para validador interno; 17 (dezessete) entradas USB distribuídas internamente no salão de passageiros abaixo das janelas do salão; 01 (uma) Caixa de cobrança/troco junto ao motorista com mesa plástica com chave; Sirene de ré com interruptor no painel; Proteção para motorista em vidro modular para barreira de proteção; Chave geral junto a caixa de bateria; Sistema de portadores de deficiência física com elevador hidráulico com acionamento semiautomático por meio de botoeira/chave, posicionado na porta do entre eixo; Posição da unidade hidráulica do elevador em compartimento externo lateral; 01 (um), posto de cadeirante em posição de ordem de marcha, com cinto de segurança de três pontos com regulagem de altura em tecido; Banqueta para PPD com assento rebatível; Espaço do PPD com aditivos antimicrobianos em todos os componentes do guarda corpo e banqueta; Campainha sem fio instalada no pega mão acionada através de cordões de aço ou através de botão de no balaústre, posicionada junto a todas as portas de acesso, colunas entre as poltronas e junto ao PPD (Posto de portador de Deficiência); Sistema de gravador de imagens por meio de instalação de 04 (quatro) câmeras internas a ser instaladas em posições a definir posteriormente; Gravador de imagens posicionado no teto acima do motorista com caixa e chave; Sistema de entretenimento com reprodutor de mídia, rádio AM-FM com MP3 sem CD; Alto falantes para motorista e passageiros no salão; 01 (um) Itinerário externo frontal modelo 13X128X13, na cor âmbar; 01 (um) itinerário eletrônico na lateral modelo 8X80X10 na cor âmbar instalado na parte superior na primeira janela lado direito; Instalação de 01 (um) ar condicionado frio, com capacidade de 140.000BTU/h, com vazão de ar evaporador de 6.600m3/h, com Vazão de ar condensador de 11.800m³/h, com durabilidade dos ventiladores de 20.000h (Spal), 06 (seis) ventiladores vaporador, tensão do aparelho de 12/24V, Gás refrigerante R134a, com Dimensões(mm):195(A)x1.860(L)x2.990(C),capacidade de carga da gás de 4,3Kg, Compressor com 655cm³ da marca (Bock/Bitzer), Renovação de ar, com sistema de desinfecção UV-C, com alternador independente adicional de 140 A, com Filtro de ar condicionado anti-pólen, com aproveitamento da água de condensação do AC, comando do ar condicionado para o motorista; 02 (dois) pontos de dispenser de álcool em Gel, com capacidade para 500 aplicações; Pintura sólida não considerado plotagem em alta definição; Iluminação interna em placa de LED no Duto de Ar; Duto de ar injetado na curva do Teto; Tipo de saída de ar para passageiro com OBLONGO junto ao fechamento do duto; 03 (três) cortinas de Ar nas portas, sendo 01 (um) porta dianteira LD, 01 (um) porta entre eixo LD, 01 (um) porta traseira; Desembaçador do para-brisa tipo defroster ventilação e refrigeração; Desembaçador do para-brisa com UV-C para desinfecção do ar; Garantia mínima de 12 (doze) meses, para defeitos de fabricação em seus componentes sem limite de quilometragem, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que esta for superior, deverá ser entregue com o Certificado de Registro e Licenciamento (CRV/CRLV), emplacado a favor do Município de Rondonópolis-MT, no valor da proposta apresentada deverá estar incluso todos os custos para entrega do veículo em Rondonópolis-MT. Apresentar prospecto do veículo cotado para dirimir possíveis dúvidas. seguro contra acidente de trânsito, furto e roubo (não será exigido seguro). |  | Un | 50 | 558.000,00 Valor Médio Unitário | 27.900.000,00 Valor Médio Total |
| Valor Unitário | Orç.1 CENTROPOLOBUS M. DIESEL | Orçamento 2 CENTROPOLOBUS | Orçamento 3 ENZO | Valor Médio |
| Ônibus | R$ 540.000,00 | R$ 555.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 558.000,00 |

Esclarecemos que os demais regramentos permanecem inalterados.

Jhonatan Fernandes Gomes

Gerente Depto. Controle Frota e Combustível.

Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca

Secretária Municipal de Transporte e Trânsito