ADENDO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019.

Objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de ônibus e micro-ônibus para atender a Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar, conforme edital e seus anexos.

2.6. Considerando o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que acrescenta como obrigatória a contratação de seguros contra acidentes de trânsito, furto e roubo para veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, solicitamos a aquisição de seguro juntamente a aquisição de ônibus, visando o grande empecilho e perda de tempo que teríamos em permanecer com a nova frota parada em nosso pátio, esperando o novo processo licitatório para esse seguro veicular.

Comunicamos as empresas interessadas em participar do referido certame licitatório que com relação à especificação dos Lotes n.º1,2,3 e 4 passa a ser a seguinte:

LOTE Nº 1 ÔNIBUS:

| Item | Descrição completa e detalhada do item: |
| --- | --- |
| 01 | Veículo automotor tipo ônibus, modelo padrão Escolar, deverá portar elevador para acesso de cadeirante, (DPM – Dispositivo Móvel de Poltrona) conforme portaria 205/2017, procedência nacional, motor diesel, potência mínima de 208 CV, zero quilômetro, capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares com apoio de cabeça em todos os bancos, sendo: 43 (quarenta e três) passageiros, mais o banco do motorista com regulagem de altura, ano/modelo 2019 ou versão mais atualizada, pintura na cor branca ou prata, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS com EBD nas quatro rodas, transmissão manual mínima de 06 (seis) marchas a frente ou superior, sistema de ar condicionado duplo instalado de fábrica. Dimensões mínimas de entre eixos 5950 mm, comprimento total 11513 mm, largura 2442 mm, bitola eixo dianteiro 1961 mm, bitola eixo trazeiro 1842 mm, balanço dianteiro 2275 mm, balanço trazeiro 2444 mm, circuito de viragem 24,40, PBT 16.000 KG, comprimento para carroceria até 13200 mm, suspensão dianteira e traseira fixe de molas semielípticas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, rodas aço mínimo 7.50x22.5, pneus mínimo 275/80 R 22,5 (radiais sem câmara) freios com acionamento a ar comprimido de dois circuitos. Piso revestido na cor preta em material resistente, não absorvente e lavável. Equipada com sistema de som com função rádio, CD-player, mp3, entrada USB, e entrada auxiliar, alarme antifurto. Sistema elétrico do veículo: 01 (uma) bateria “selada” capacidade mínima de 170 amperes, que não exija manutenção (reposição da solução), fiação do tipo não propagadora de chamas, com a carga convenientemente distribuída por circuitos. Veículo da atual linha de produção do fabricante, garantia mínima de 12 (doze) meses, para defeitos de fabricação em seus componentes sem limite de quilometragem, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que esta for superior, o veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios em conformidade com a legislação pertinente. No valor da proposta apresentada deverá estar incluso todos os custos para entrega do veículo em Rondonópolis-MT. apresentar prospecto do veículo cotado. O veículo deverá ser entregue com o Certificado de Registro e Licenciamento (CRV/CRLV), emplacado a favor do Município de Rondonópolis-MT, bem como, seguro contra acidente de trânsito, furto e roubo. |

LOTE Nº 2 ÔNIBUS:

| Item | Descrição completa e detalhada do item: |
| --- | --- |
| 02 | Veículo automotor tipo ônibus, modelo padrão Escolar, conforme portaria 205/2017, procedência nacional, motor diesel, potência mínima de 208 CV, zero quilômetro, capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares com apoio de cabeça em todos os bancos, sendo: 43 (quarenta e três) passageiros, mais o banco do motorista com regulagem de altura, ano/modelo 2019 ou versão mais atualizada, pintura na cor branca ou prata, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS com EBD nas quatro rodas, transmissão manual mínima de 06 (seis) marchas a frente ou superior, sistema de ar condicionado duplo instalado de fábrica. Dimensões mínimas de entre eixos 5950 mm, comprimento total 11513 mm, largura 2442 mm, bitola eixo dianteiro 1961 mm, bitola eixo trazeiro 1842 mm, balanço dianteiro 2275 mm, balanço trazeiro 2444 mm, circuito de viragem 24,40, PBT 16.000 KG, comprimento para carroceria até 13200 mm, suspensão dianteira e traseira fixe de molas semielípticas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, rodas aço mínimo 7.50x22.5, pneus mínimo 275/80 R 22,5 (radiais sem câmara) freios com acionamento a ar comprimido de dois circuitos. Piso revestido na cor preta em material resistente, não absorvente e lavável. Equipada com sistema de som com função rádio, CD-player, mp3, entrada USB, e entrada auxiliar, alarme antifurto. Sistema elétrico do veículo: 01 (uma) bateria “selada” capacidade mínima de 170 amperes, que não exija manutenção (reposição da solução), fiação do tipo não propagadora de chamas, com a carga convenientemente distribuída por circuitos. Veículo da atual linha de produção do fabricante, garantia mínima de 12 (doze) meses, para defeitos de fabricação em seus componentes sem limite de quilometragem, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que esta for superior, o veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios em conformidade com a legislação pertinente. No valor da proposta apresentada deverá estar incluso todos os custos para entrega do veículo em Rondonópolis-MT. apresentar prospecto do veículo cotado. O veículo deverá ser entregue com o Certificado de Registro e Licenciamento (CRV/CRLV), emplacado a favor do Município de Rondonópolis-MT, bem como, seguro contra acidente de trânsito, furto e roubo. |

LOTE Nº 3 MICRO-ÔNIBUS:

| Item | Descrição completa e detalhada do item: |
| --- | --- |
| 03 | Veículo automotor tipo micro-ônibus, modelo padrão Escolar, deverá portar elevador para acesso de cadeirante, (DPM – Dispositivo Móvel de Poltrona) conforme portaria 205/2017, procedência nacional, motor diesel, potência mínima de 152 CV, zero quilômetro, capacidade mínima de 30 (trinta) lugares com apoio de cabeça em todos os bancos, sendo: 29 (vinte e nove) passageiros, mais o banco do motorista com regulagem de altura, ano/modelo 2018 ou versão mais atualizada, pintura na cor branca ou prata, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS com EBD nas quatro rodas, transmissão manual mínima de 05 marchas a frente ou superior, sistema de ar condicionado mínimo para atendimento de todo o veículo, potência mínima do aparelho 60.000 btu’s ou duplo instalado de fábrica. Dimensões mínimas de Entre eixos 4500mm, comprimento total 7670 mm, largura 2177 mm, bitola eixo dianteiro 1777 mm, bitola eixo trazeiro 1705 mm, balanço dianteiro m1070 mm, balanço 2100 mm, circuito de viragem 16.57, PBT mínimo 8.000 KG, e carroceria com comprimento mínimo para 8.000 mm, suspensão dianteira e traseira fixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, rodas mínimo 6x17.5, pneus mínimo 215/75 R 17,5, freios com acionamento a ar comprimido de dois circuitos. Piso com revestimento em alumínio. Revestimento em courvim ou couro e reforço na lateral dos bancos. Barra de proteção lateral (frisos). Equipada com sistema de som com função rádio, CD-player, mp3, entrada USB, e entrada auxiliar, alarme antifurto. Sistema elétrico do veículo: 01 (uma) bateria “selada” capacidade mínima de 90 amperes, que não exija manutenção (reposição da solução), fiação do tipo não propagadora de chamas, com a carga convenientemente distribuída por circuitos. Veículo da atual linha de produção do fabricante, garantia mínima de 12 (doze) meses, para defeitos de fabricação em seus componentes sem limite de quilometragem, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que esta for superior, o veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios em conformidade com a legislação pertinente. No valor da proposta apresentada deverá estar incluso todos os custos para entrega do veículo em Rondonópolis-MT. apresentar prospecto do veículo cotado. O veículo deverá ser entregue com o Certificado de Registro e Licenciamento (CRV/CRLV), emplacado a favor do Município de Rondonópolis-MT, bem como, seguro contra acidente de trânsito, furto e roubo. |

LOTE Nº 4 MICRO-ÔNIBUS:

| Item | Descrição completa e detalhada do item: |
| --- | --- |
| 04 | Veículo automotor tipo micro-ônibus, modelo padrão Escolar, procedência nacional, motor diesel, potência mínima de 152 CV, zero quilômetro, capacidade mínima de 30 (trinta) lugares com apoio de cabeça em todos os bancos, sendo: 29 (vinte e nove) passageiros, mais o banco do motorista com regulagem de altura, ano/modelo 2018 ou versão mais atualizada, pintura na cor branca ou prata, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS com EBD nas quatro rodas, transmissão manual mínima de 05 marchas a frente ou superior, sistema de ar condicionado mínimo para atendimento de todo o veículo, potência mínima do aparelho 60.000 btu’s ou duplo instalado de fábrica. Dimensões mínimas de Entre eixos 4500mm, comprimento total 7670 mm, largura 2177 mm, bitola eixo dianteiro 1777 mm, bitola eixo trazeiro 1705 mm, balanço dianteiro m1070 mm, balanço 2100 mm, circuito de viragem 16.57, PBT mínimo 8.000 KG, e carroceria com comprimento mínimo para 8.000 mm, suspensão dianteira e traseira fixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, rodas mínimo 6x17.5, pneus mínimo 215/75 R 17,5, freios com acionamento a ar comprimido de dois circuitos. Piso com revestimento em alumínio. Revestimento em courvim ou couro e reforço na lateral dos bancos. Barra de proteção lateral (frisos). Equipada com sistema de som com função rádio, CD-player, mp3, entrada USB, e entrada auxiliar, alarme antifurto. Sistema elétrico do veículo: 01 (uma) bateria “selada” capacidade mínima de 90 amperes, que não exija manutenção (reposição da solução), fiação do tipo não propagadora de chamas, com a carga convenientemente distribuída por circuitos. Veículo da atual linha de produção do fabricante, garantia mínima de 12 (doze) meses, para defeitos de fabricação em seus componentes sem limite de quilometragem, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que esta for superior, o veículo deverá estar provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios em conformidade com a legislação pertinente. No valor da proposta apresentada deverá estar incluso todos os custos para entrega do veículo em Rondonópolis-MT. apresentar prospecto do veículo cotado. O veículo deverá ser entregue com o Certificado de Registro e Licenciamento (CRV/CRLV), emplacado a favor do Município de Rondonópolis-MT, bem como, seguro contra acidente de trânsito, furto e roubo. |

Com relação a oferecer assistência técnica autorizada dos veículos no Município de Rondonópolis-MT:

A (s) Empresa (s) Concessionária (s), Revendedora (s), e outras, interessadas em oferecer o (s) objeto (s) licitado (s), deverá (ão) oferecer (rem) preferencialmente Assistência Técnica Autorizada na Cidade de Rondonópolis-MT, para realizar as revisões periódicas coberta pela garantia de fábrica do objeto, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, evitando, assim, o deslocamento deste bem para outro município nos casos de manutenção corretiva ou preventiva no período de garantia oferecido pelo fabricante.

A Assistência Técnica Autorizada no Município de Rondonópolis-MT, compreende possuir toda gama de peças para reposição, mão de obra qualificada prestada por mecânicos especializados e treinados pela própria fábrica do objeto ofertado em sua proposta comercial.

Caso a licitante vencedora não possua Assistência Técnica Autorizada no Município de Rondonópolis-MT, está deverá durante o período de garantia do objeto, as suas expensas arcar com todos os custos operacionais para o transporte e outros custos adicionais que se fizerem necessários para envio do objeto até a Assistência Técnica Autorizada, para realizar as revisões periódicas coberta pela garantia do fabricante, e reenvio do veículo ao município de Rondonópolis-MT.

Podendo ainda, prestar os serviços de Assistência Técnica Autorizada no Município de Rondonópolis-MT, através de mão de obra qualificada prestada por mecânicos especializados e treinados pela própria fábrica do objeto ofertado, se assim optar devendo arcar com toda a logística de reposição de peças originais exigidas conforme exigências do fabricante para o funcionamento do objeto licitado, e arcar com todos os custos de seus profissionais incluindo os de estadia.

O prazo de garantia para o objeto desta licitação deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, livre de quilometragem. Porém, nos casos em que o fabricante oferecer prazo superior, prevalecerá a garantia do fabricante.

Esclarecemos que os demais regramentos permanecem inalterados.

CARMEM GARCIA MONTEIRO

Secretária Municipal de Educação.

JOSÉ EDILSON GONÇALVES

Pregoeiro